Textbaustein für Ausschreibungen:

___m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD als

Estrichnoppenplatte aus einer Polystyrol Tiefzieh-

Noppenfolie mit hinterschnittenen 23 mm

hohen Noppen, abwechselnd bestehend aus

109 Stück Ø 65 mm großen Noppen und

110 Stück Ø 50 mm großen Löchern. Die jeweils

äußere Noppenreihe ist zur Plattenverbindung

ineinandersteckbar, mit einer Nutzfläche von

1,2 m x 0,9 m = 1,08 m2 fachgerecht verlegen,

einschließlich zuschneiden im Randbereich.

Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind

zu beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn:______________________________ €/m2

Gesamtpreis:_ ______________________ €/m2

Textbaustein für Ausschreibungen:

___lfdm Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808

KSF als Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem

Polyethylenschaum, 8 mm

stark, 80 mm hoch, mit ober- und unterseitig

selbstklebenden Stützfuß an aufgehenden

Wänden oder festen Einbauteilen abstellen.

Der Klebefuß des Randstreifens muss unter

der Estrichnoppenplatte ausgelegt werden

und sich mit der Unterseite der Noppenplatte

verbinden.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers

sind zu beachten.

Material:__________________________ €/m

Lohn:_____________________________ €/m

Gesamtpreis:_ _____________________ €/m