Kit per riscaldamento elettrico a

parete:

Fornitura di_____ m² Schluter®-DITRA-HEAT

come strato di separazione, strato di compensazione

pressione vapore e strato di alloggiamento

cavi scaldanti per piastrellatura con

ceramica. Guaina in polipropilene con capacita

di ponte su eventuali crepe, con struttura a rilievi

sagomati e tessuto sul retro. Da posare a parete

e/o a pavimento su sottofondo esistente planare

e portante con colla idonea.

- colla per piastrelle scelta dal fornitore

- colla per piastrelle, tipo __________

Da fornire e installare secondo le indicazioni

del produttore

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

Cavo scaldante Schluter®-DITRA-HEAT-HK per

_____ m² di superficie riscaldata (posa nella

guaina Schluter®-DITRA-HEAT), da fornire e

installare secondo le indicazioni del produttore.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

_____ Pezzi di Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS

regolatore digitale di temperatura a pavimento

per il sistema Schluter®-DITRA-HEAT-E da 230

V. Fornitura e installazione kit completo con sensore

a pavimento, tubo corrugato, cappuccio

sensore e scatola di connessione, da fornire e

installare secondo le indicazioni del produttore.

L’allacciamento elettrico del regolatore e

- da considerare incluso nei prezzi unitari indicati

- viene quotato separatamente.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

_____ Pz. Schluter®-DITRA-HEAT-E-R regolatore

touchscreeen di temperatura a pavimento con

la possibilita di rilevare anche la temperatura

ambiente come criterio per l’accensione e lo spegnimento

del sistema Schluter®-DITRA-HEAT-E.

Fornitura e installazione in kit completo con 2

sensori a distanza, da fornire ed installare

secondo le indicazioni del produttore.

L’allacciamento elettrico del regolatore

- da considerare incluso nei prezzi unitari indicati

- viene quotato separatamente.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

_____ Pezzi di sensore che rileva a distanza

la temperatura del pavimento temperato,

Schluter®-DITRA-HEAT-E-FF. Tipicamente viene

installato come sensore di riserva. La predisposizione

di un sensore di riserva e consigliabile

qualora si anneghi il sensore primario direttamente

nella colla (cioe senza tubo corrugato) e

quindi senza la possibilita di sostituirlo in caso

di guasto.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

_____ Pezzi di Schluter®-DITRA-HEAT-E-ZS, Kit

di montaggio per regolatore della temperatura

contenente tubo corrugato (2,5 m), scatola di

connessione e cappuccio per l‘inserimento del

sensore a distanza.

Da fornire e installare secondo le indicazioni

del produttore.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

_____ Pezzi di Schluter®-DITRA-HEAT-E-S1 kit

completo per riscaldamento elettrico a pavimento,

contenente:

- Regolatore touchscreen con due sensori a
distanza, Schluter®-DITRA-HEAT-E-R

- Cavo scaldante Schluter®-DITRA-HEAT-HK
per 3,8 m² di superficie riscaldata (posa con
passo 3 rilievi ≙136 W/m²)

- 7 Pz. Schluter®-DITRA-HEAT-MA pannelli di
guaina di separazione per 5,6 m² di superficie

complessiva (scaldata e non).

Da fornire e installare secondo le indicazioni

del produttore.

L’allacciamento elettrico del regolatore e

- da considerare incluso nei prezzi unitari indicati

- viene quotato separatamente.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

______Pezzi di Schluter®-DITRA-HEAT-E-S2 kit

completo per riscaldamento elettrico a pavimento,

contenente:

- Regolatore touchscreen con due sensori a
distanza, Schluter®-DITRA-HEAT-E-R

- Cavo scaldante Schluter®-DITRA-HEAT-HK
per 5,5 m² di superficie riscaldata (posa con
passo 3 rilievi ≙136 W/m²)

- 10 Pz. Schluter®-DITRA-HEAT-MA pannelli di
guaina di separazione per 8,0 m² di superficie
complessiva (scaldata e non).

Da fornire e installare secondo le indicazioni

del produttore.

L’allacciamento elettrico del regolatore e

- da considerare incluso nei prezzi unitari indicati

- viene quotato separatamente.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

______Pezzi di Schluter®-DITRA-HEAT-E-S3

kit completo per riscaldamento elettrico a

pavimento, contenente:

- Regolatore touchscreen con due sensori a
distanza, Schluter®-DITRA-HEAT-E-R

- Cavo scaldante Schluter®-DITRA-HEAT-HK
per 2,2 m² di superficie riscaldata (posa con
passo 3 rilievi ≙136 W/m²)

- 4 Pz. Schluter®-DITRA-HEAT-MA pannelli di
guaina di separazione per 3,2 m² di superficie
complessiva (scaldata e non).

Da fornire e installare secondo le indicazioni

del produttore.

L’allacciamento elettrico del regolatore e

- da considerare incluso nei prezzi unitari indicati

- viene quotato separatamente.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

______Pezzi di Schluter®-DITRA-HEAT-E-WS1

kit completo per riscaldamento elettrico a

parete, contenente:

- Regolatore touchscreen con due sensori a
distanza, Schluter®-DITRA-HEAT-E-R

- Cavo scaldante Schluter®-DITRA-HEAT-HK
per 2,6 m² di superficie riscaldata (posa con

passo 2 rilievi ≙200 W/m²)

- 4 Pz. Schluter®-DITRA-HEAT-MA pannelli di
guaina di separazione per 3,2 m² di superficie
complessiva (scaldata e non).

Da fornire e installare secondo le indicazioni

del produttore.

L’allacciamento elettrico del regolatore e

- da considerare incluso nei prezzi unitari indicati

- viene quotato separatamente.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

______Pezzi di Schluter®-DITRA-HEAT-E-WS2

kit completo per riscaldamento elettrico a

parete, contenente:

- Regolatore touchscreen con due sensori a
distanza, Schluter®-DITRA-HEAT-E-R

- Cavo scaldante Schluter®-DITRA-HEAT-HK
per 1,8 m² di superficie riscaldata (posa con
passo 2 rilievi ≙200 W/m²)

- 3 Pz. Schluter®-DITRA-HEAT-MA pannelli di
guaina di separazione per 2,4 m² di superficie
complessiva (scaldata e non).

Da fornire e installare secondo le indicazioni

del produttore.

L’allacciamento elettrico del regolatore e

- da considerare incluso nei prezzi unitari indicati

- viene quotato separatamente.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²